Технические характеристики спутникового геодезического приёмника Leica GR30

| GNSS технологии | Запатентованная технология Leica SmartTrack+: -Точные измерения фазы несущей всех GNSS систем (СКО<0.5 мм) - Отличное отслеживание низколетящих спутников - Минимальное время инициализации - Улучшенное шумоподавление |
| --- | --- |
| GNSS Сигналы | 555 универсальных каналов: - GPS: L1, L2, L2C, L5 - ГЛОНАСС: L1, L2P, L2C - Galileo: E1, E5a, E5b, AltBOC - BeiDou: B1, B2, B3 - QZSS: L1, L2C, L5 - SBAS: WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS |
| Web и FTP сервисы | Управление и настройка через Web-интерфейс; Защищенный доступ по HTTPS, SSL сертификатам и блокировка портов; FTP сервер и FTP клиент; Отправление сообщений по электронной почте (E-Mail) |
| Дополнительное ПО | Leica GNSS Spider. Управление одиночными постоянно действующими базовыми станциями и сетями референцных станций. |
| Запись данных | Съемная карта память SD объёмом до 32 Гб. Запись до 12 параллельных файлов измерений. Частота записи до 50 Гц. Поддержка форматов RINEX, Hatanaka и Leica MDB с возможностью Zip архивирования. |
| Передача данных | До 20 параллельных потоков данных. Частота передачи до 50 Гц. Поддержка форматов Leica, Leica4G, CMR, CMR+, RTCM v2.1/2.2/2.3, RTCM v3.0/3.1/3.2, BINEX, NMEA 0183 v4.0. Передача данных через серийный, USB и TCP/IP порты. Поддержка NTRIP Caster/Client/Server. |
| Коммуникационный слот | Установка встроенного Радио или GSM/GPRS модема |
| Порты и разъемы | 1× RJ45, Ethernet 1× серийный порт RS232 Lemo 1× USB клиент (для подключения к ПК) 1× генератор внешней частоты 1× порт питания Lemo (одна основная и одна резервная линия питания) 1× UART & USB (для съемных коммуникационных устройств) |
| Клавиши | Клавиша вкл./выкл. и функциональная клавиша |
| Световые индикаторы | 6 светодиодных индикаторов: питание, запись данных, память, RT выход, RT вход, позиционирование |
| Напряжение | Номинальное 12 V DC, диапазон 10.5 – 28 V DC. Два внешних входа питания. |
| Энергопотребление | Типовая потребляемая мощность 3.5 Вт, 24@145 мА |
| Температурный диапазон: Рабочий Хранения | -40ºС - +65ºС -40ºС - +80ºС |
| Влажность | 100%, соответствует ISO9022-13-06. ISO9022-12-04 и MIL STD 810G – 507.4-I |
| Масса | 1.67 кг |
| Размеры | 220 мм x 200 мм x 94 мм |
| Защита от воды, песка и пыли | IP67 в соответствии IEC60529 и MIL STD 810F – 506.4-I, MIL STD 810F – 510.4-I и MIL STD 810F – 512.4-I Защита от брызг, песка и пыли. Защита от кратковременного погружения в воду на глубину до 1 м. |